## Slide 1
Salines de Villeneuve – 20 Novembre 2015
Les apports de la télédétection dans la gestion des milieux lagunaires

## Slide 2
1
Exemples d’applications de la télédétection sur des zones humides
Cartographie des milieux humides
Suivi temporel
Approche par drones

## Slide 3: 1. Cartographie des milieux humides

## Slide 4
1.1. Cartographie des herbiers de zostères en Camargue
à partir d'images SPOT-5 (Projet europée EON2000+)
. modèle d’atténuation du signal radiométrique (R) à sa traversée de l’eau
. modèle spectral de décomposition du pixel
. Modèle bathymétrique
Etang de Vaccares
Terrain: Réserve nationale de Camargue +Tour du Valat
SPOT-5, programme ISIS
Notes: propose une méthodologie de cartographie des herbiers immergés à partir
de données d’observation de la terre, par fusion de 3 modèles : un modèle d’atténuation du
signal radiométrique à sa traversée de l’eau, un modèle spectral de décomposition du pixel et
une représentation du relief sous-marin (modèle de profondeur). La méthodologie définit en
sortie une carte des pourcentages d’herbiers par pixel, vus à travers la couche d’eau.
L’application est menée sur les herbiers de zostères, habitats Natura 2000 prioritaires, des
lagunes de la réserve nationale de Camargue avec des images SPOT 5.

## Slide 5
Basse vallée de l’Aude (Natura 2000)
lagune
Dune 16.2
mer
Roselière 53.1
fourrés
à tamaris
44.8131
Près salés
15.5
fourrés
des près
Salés 15.6
gazon
à salicorne
et sueda 15.6
1.2. Cartographie des habitats naturels
à partir données multisources (Projet MS-Monina..)
Distribution selon un gradient topographique
Notes: A la limite entre les départements de l’Hérault et de l’Aude, la Basse Plaine de l’Aude (4500 ha) constituent un vaste ensemble de zones humides (douces et saumâtres)
où trois étangs peu profonds et leurs zones humides périphériques peuvent être distinguése
Zone humide du milieu méditerrannéen qui présente
Granddiversité d’habitat qui se distribuent schématiquement selon : un gradient topographique et selon la distance à la mer.

## Slide 6
Images de télédétection
Multiresolution/multidate + indices
dérivés
Données topographiques
(MNT)
Autres variables auxilliaires
Cartes de végétation (terrain CEN-LR)
Sparse PLS discriminant analysis (Cao et al., 2011) : selection variables & classification
segmentation image en objets homogènes
Sélection des sites d’entrainement
Classe d’habitat prédite par objet image
Génération de variables spectrales, texturale et contextuelles, etc.
...dans un contexte de classification orientée-objets
C. Corbane et al., Mapping natural habitats using remote sensing and Sparse Partial Least Square Discriminant Analysis
in press in IJRS
1.2. Cartographie des habitats naturels
à partir données multisources (projet européen, MS MONINA)

## Slide 7
Rapideye (x2,5m ) : Juin 2009 + Juillet 2010
Worldview 2 (0,5m PAN; 2 m XS) : Sept. 2011
IRC orthophoto: 0,5m
NDVI = (NIR-R)/(NIR+R)
NDVImod= (NIR-RE)/(NIR+RE)
PSRI= (R-G)/NIR
......
LiDAR 0,15 m. préc. alti et 0,40 m préc. plani.
86 sites d’entraînement cl. habitat
Images de télédétection
Multiresolution/multidate + indices
dérivés
Données topographiques
(MNT)
Cartes de végétation (terrain CEN-LR)
15.1. Près salés
15.5. Gazon à salicorne et sueda
15.6. Fourrés des près salés
16.2. Dune mobile
44.8131. Fourrés à tamaris
53.1 Roselière
1.2. Cartographie des habitats naturels
à partir données multisources

## Slide 8
Cartographie finale
.Classification >80%
.Confusion roselieres / Tamaris
Corbane et al. 2013 "Mapping natural habitats using remote sensing and Sparse Partial Least Square Discriminant Analysis" IJRS

## Slide 9
Elément recherché : talwegs et crêtes à partir de MNT issus de Lidar
MNT à 1 m de résolution
Calcul d’indices topographiques (TRI, TPI, TWI..)
Relief élevé mais homogène
Détection d’anciens méandres (master Silat, collaboration Onema)
Par télédétection optique THRS : détection de reliquats de ripisylves
NDVI
filtre passe-haut
A.M. Botroh, 2015. Apport de la télédétection pour l’identification des anciens méandres des cours d’eau, Master Silat

## Slide 10: 2. Suivi temporel des milieux humides

## Slide 11
Prés salés méditerranéens (C B 14.15)
Phragmitaies ou roselière (Corine Biotope: 53.11)
Fourrès de marais salés (C B: 15.61)
2.1. Cartographie des habitats naturels des étangs Palavasiens à partir de séries temporelles
Landsat (projet TOSCA, CNES)
Gazon à salicorne (C B: 15.13)
Habitats d’intérêt communautaires
Validation terrain (CEN-LR)
Notes: Près salés: Cet habitat regroupe l’ensemble des végétations pérennes des bas et hauts prés salés méditerranéens. La végétation herbacée, moyenne à haute, est de type prairial. Elle est parfois dominée floristiquement et physionomiquement par les joncs
Phragmitaies:Roselières hautes et denses des eaux stagnantes caractérisées par une flore hygrophile et dominées par le Roseau phragmite (Phragmites australis) ; les autres espèces sont pauvres
Fourrès des marais salés: Formations constituées de Salicorne ligneuse Sarcocornia fruticosa qui est un sous-arbrisseau méditerranéen-atlantique à nombreux rameaux dressés formant un buisson de couleur glauque caractéristique ;
Gazons pionniers a salicorne:
Formations de Salicornia et autres annuelles colonisant les vases et sables périodiquement inondés des marais salés intérieurs ou côtiers.

## Slide 12
RESEAU
PARTAGE
BESOINS
Phragmitaie
Mars 2010
Juillet 2009
Phragmitaie
Prés salés
Fourrés
Salicorne
[Corbane. , 2013]
2.1. Cartographie des habitats naturels dans le site Natura 2000 des étangs Palavasiens à partir de séries temporelles Landsat (projet TOSCA, CNES)
Corbane, C. & Deshayes, M. (2012). Cartographie des habitats naturels dans le site Natura 2000 des étangs Palavasiens : potentiel et limites des séries temporelles Landsat (Rapport TOSCA, CNES) (18 p.)
Carto CEN-LR/Landsat8
Notes: Près salés: Cet habitat regroupe l’ensemble des végétations pérennes des bas et hauts prés salés méditerranéens. La végétation herbacée, moyenne à haute, est de type prairial. Elle est parfois dominée floristiquement et physionomiquement par les joncs
Phragmitaies:Roselières hautes et denses des eaux stagnantes caractérisées par une flore hygrophile et dominées par le Roseau phragmite (Phragmites australis) ; les autres espèces sont pauvres
Fourrès des marais salés: Formations constituées de Salicorne ligneuse Sarcocornia fruticosa qui est un sous-arbrisseau méditerranéen-atlantique à nombreux rameaux dressés formant un buisson de couleur glauque caractéristique ;
Gazons pionniers a salicorne:
Formations de Salicornia et autres annuelles colonisant les vases et sables périodiquement inondés des marais salés intérieurs ou côtiers.

## Slide 13
Détection automatique de changements et d’évolutions
à partir de séries d’images satellitaires (méthode de fouilles de données)
INTENSITÉ DE CHANGEMENT
-phénologie
-inondations
Guttler, F., Alleaume, S., Corbane, C., Ienco, D., Nin, J., Poncelet, P., & Teisseire, M. (2014). Exploring high repetitivity remote sensing time series for mapping and monitoring natural habitats &amp;#x2014; A new approach combining OBIA and k-partite graphs (pp. 3930–3933). IEEE.

## Slide 14: 2. Approche par drones

## Slide 15: Cartographie précise des zones humides (Marais du Pontet, Savoie)
Détection de méandre
2. Approche par drones (projet Carhab, collaboration CBN)
PIR
Visible
Résolution : 2.5 cm
A.M. Botroh, 2015. Apport de la télédétection pour l’identification des anciens méandres des cours d’eau, Master Silat

## Slide 16
Caractérisation de 6 mares temporaires
Causses d’Aumelas (Hérault)
2. Approche par drones
Mosaique 3D
Anaïs Bataille, 2015 - Apport d’images issues de drone pour le suivi de végétation naturelle. Master 2, Univ. Toulouse